Moravskoslezský kraj

# Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Projekt z programu LIFE – Nature

##### Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

(likvidace křídlatky)

# Květen 2007

- Metody konvenční

  - Aplikace herbicidu postřikem na list

1.1.1 Aplikace v pozdním létě

# - 	postřik porostů rostlin roztokem herbicidu Roundup Biaktiv, koncentrace 7% (rok 2007)

- 	aplikace postřikovačem (jednotlivé rostliny)  nebo rosičem (souvislé plochy) na vzrostlé   rostliny (výška cca 1,5 m, viz vysoké porosty), zajistit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny

- 	nejlépe v době poupat a květu (srpen, září), nejpozději 10 dní před prvními mrazy; ve zvláštních případech je možné začít aplikaci již koncem června (za cenu nižší účinnosti)

-  	za 14-21 dní po prvním postřiku překontrolovat ošetřené území a ošetřit rostliny, které přežily, toto opakovat až do úplného zničení porostu (cca 3x)

-	aplikovat opatrně a šetrně k okolní flóře

- 	pouze za vhodného počasí (bezvětří-větřík, beze srážek při ošetřování a alespoň 6 hodin po ošetření)

Vysoké porosty před aplikací herbicidu v květnu - červnu pokosit, biomasu odstranit a v pozdním létě (nejdříve VII.) provést postřik podle výše uvedené metodiky. Použít pouze pro vysoké porosty, kde hrozí, že v optimální době pro postřik budou příliš vysoké.

Plošně rozsáhlé porosty ošetřovat (1) postřikem od krajů, po 1-2 týdnech návrat a dokončení postřiku neošetřených rostlin nebo (2) vysekat do porostu cesty tak, aby bylo možno dostat se s postřikovačem všude, v tomto případě je nutné v příštím roce ohlídat ošetření vysekaných částí (chodníků)

1.1.2 Aplikace celoroční, kombinace mechanické a chemické likvidace

- první aplikaci herbicidu provádět v jarním období (květen, červen), kdy křídlatka vyrůstá, dosahuje výšky okolo 1 metru a je olistěná

- postřik opakovat znovu po 2 až 3 měsících dle potřeby na redukované ploše

- postřik 7 % roztokem Roundupu Biaktiv (rok 2007)

-  	aplikace postřikovačem (jednotlivé rostliny)  nebo rosičem (souvislé plochy) na vzrostlé   rostliny (výška do 1 m), zajistit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny

- 	aplikovat opatrně a šetrně k okolní flóře

- 	pouze za vhodného počasí (bezvětří-větřík, beze srážek při ošetřování a alespoň 6 hodin po ošetření)

Poznámka (pro obě metody):

Pokud budou v průběhu ošetřovaní porostů nalezeny semenáčky křídlatky, je vhodné je  vykopnout a nechat uschnout (spálit). Pro zpřístupnění terénu je vhodné před první aplikací odstranit suchou biomasu.

Výhody: Jedná se asi o nejúčinnější známou metodu, účinnost se zvyšuje aplikací v pozdním létě (srpen, září).

Nevýhody: Vnášení cizorodých látek do životního prostředí, možnost havárie, možnost vzniku odolnosti rostlin na herbicid.

# 1.2 Aplikace herbicidu vpichy do stvolů (injekční aplikace)

-	při injekční aplikaci použít 100% herbicid RB, vždy cca 5 ml do stvolu (3-7 ml)

-	použít u stonků od průměru minimálně 1,5 cm (nejčastěji 1,5-5 cm v průměru)

-	aplikovat do stvolu nízko nad zemí (pod 2. nebo 3. nodem)

-	herbicid aplikovat do všech stvolů v polykormonu

-	vhodné na malé lokality, citlivá území nebo na lokality s nízkou pokryvností

Poznámka:

Velmi vhodné je pořídit si pro tuto práci speciální injektážní pistole (aplikátory).

Výhody: Přestože se jedná o chemickou aplikaci, je velmi citlivá k okolí a minimalizuje zasažení okolí.

Nevýhody: Metoda zatím nebyla v ČR vyzkoušena, aplikátor lze zakoupit přes internet v USA. Ve výjimečných případech může dojít v následujících letech  k výluhům herbicidu z rhizomů. Tuto skutečnost je možno předpokládat v případech, kdy byly ošetřeny velké plochy, jsou mimořádně velké srážky a na půdách s malým množstvím organických látek.

## 1.3 Kombinovaná metoda

## -	první zásah provést postřikem herbicidu Roundup Biaktiv na list, koncentrace 7%  nebo vpichy  dle bodu 1.1.1 nebo 1.2

-	další ošetření v následujících letech provést pravidelným kosením 4-8 x za sezónu, dle bodu 2.1

#### 2 Metody alternativní

2.1 Kosení

-	kosení lze provádět kosou, mačetou nebo křovinořezy, v případě použití kosy je nutné      před započetím odstranit starou biomasu

- 	první zásah je vhodné provést v první polovině května, předtím, než rostlina ukončí růst a začne ukládat asimiláty do rhizomů, navíc výhony nejsou zcela vyvinuty a kosení je snazší

-	optimální výška pro kosení je 40 cm, měla by se vždy dodržovat,  kosit je vhodné co nejníže u země

- 	frekvenci kosení je nutno přizpůsobit růstu, vždy kosit kolem 40 cm výšky

- 	počet sečí se v prvním roce může pohybovat kolem 8, v letech následujících kolem 6 sečí/rok

-	v období květen-červen provést 4-6 sečí v závislosti na rychlosti růstu, více sečí zvyšuje náklady a neodrazí se v účinnosti

-	 po letní přestávce, která slouží ostatním bylinám k vykvetení a dozrání semen, provádět od druhé poloviny srpna další seče (vždy po dosažení výšky 40 cm) do konce sezóny

-	vhodné je podset křídlatku trávou, snáší kosení a brání erozi

-	pokosené rostliny nechat usušit na malých hromádkách, kontrolovat, zda neobráží a  spálit

Výhody: Metoda velmi citlivá k okolnímu životnímu prostředí. Nejsou použity cizorodé látky.

Nevýhody: Velká časová náročnost, náročná časová koordinace, ústup až po třech letech. Nikdy nevede k úplné eradikaci, vždy je potřeba následná péče alespoň 4-7 let.

2.2 Spásání

-	optimálním zvířetem pro spásání jsou ovce, preferují vyzrálé listy, proto je nutno pást dlouhodobě nebo opakovaně 3-4x za rok

-	porost nesmí přerůst výšku 150 cm, pokud k tomu dojde, je nutno jej posekat

-	při celoroční pastvě je potřeba 10-20 zvířat/ha, při intenzivní pastvě více, ale přikrmovat

Výhody: Metodu lze bez problémů aplikovat u vody. Nejsou zanášeny cizorodé látky do životního prostředí. Některá plemena ovcí dokonce listy křídlatky preferují před trávou a jinými bylinami.

Nevýhody: Přesuny zvířat může docházet k rozrušování břehů. K vymizení křídlatky dochází po 4-7 letech.

2.3 Vykopávání rostlin

-	vykopávají se celé rostliny včetně rhizomů, ty mohou být zakořeněny 25-50 cm pod      povrchem půdy

-	provádí se několikrát za vegetační sezónu, vždy po obnově porostu po předchozím zásahu

-	vhodným nástrojem k vykopávání jsou rycí vidle

-	je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zabránit odnosu vykopaných rhizomů, minimalizovat přesun (převoz)

-	vytrhaná a vykopaná biomasa se usuší a spálí na k tomu vhodných místech

- po podzimním  (posledním v sezoně) ošetření lokalitu podset travní směsí

Výhody: Při použití této metody nedochází ke vnášení cizorodých látek do prostředí. Lze ji použít na citlivých lokalitách, kde je vyloučeno použití herbicidu.

Nevýhody: Metoda vyžaduje pečlivý a zodpovědný přístup. Hrozí nebezpečí šíření rostlin křídlatky odnesenými rhizomy, proto se musí minimalizovat převozy rostlinných zbytků a zabránit unášení oddenků vodou a větrem. Na lokalitách v bezprostřední blízkosti vodních toků hrozí zvýšená eroze půdy po narušení vykopáním.

# Úklid území/odklizení uschlé biomasy

- 	následuje po aplikaci herbicidu RB, na rozsáhlých plochách lze ještě tentýž rok na podzim, na malých ploškách nebo v podrostu (hrozí zapomenutí přesné lokality) až na jaře následujícího roku (aby se podchytila případná obnova) + zaznačit důsledně do mapy

- 	uschlou biomasu posekat a spálit na bezpečném místě

# Péče o území v následujících letech

-	rostliny obnovující se po zásahu („bonsai křídlatka“) se ošetřují stejně, tj. postřikem (rosením) na list nejlépe v době květu

-	v mimořádně citlivých (cenných) oblastech lze výmladky potlačovat pravidelným kosením s frekvencí 1x2 týdny ve vegetačním období

- 	území, kde došlo k odstranění větších porostů křídlatky je potřeba několik let monitorovat, případné další invaze tlumit v počátcích

- 	je vhodné území oset nebo osázet původními druhy rostlin a stromů, aby došlo k přirozenému tlumení případné další invaze prostřednictvím  kompetice o světlo

### Srovnání metod

| Metoda | Citlivost k ŽP | Účinnost likvidace | Časová náročnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Postřik herbicidem na list | * | *** | * |
| Injekční aplikace herbicidu | ** | *** | *** |
| Kombinace herbicidu a kosení | ** | ** | ** |
| Kosení | *** | * | *** |
| Spásání | *** | * | *** |
| Vykopávání | ** | * | *** |

*     …   malá

**   …  střední

*** …  velká